## Slide 1: Preservasi Arsip

## Slide 2: Mengapa ?
Setiap arsip pasti akan mengalami kerusakan karena disebabkan dari berbagai penyebab sehingga kelangsungan hidup dan usia arsip akan berkurang.
diperlukan cara agar arsip tersebut dapat terus berguna dan dipakai secara terus menerus
PRESERVASI

## Slide 3: Definisi
Preservasi atau pelestarian arsip adalah :
  Keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip atau unsur perusak dan restorasi atau perbaikan bagian arsip yang rusak

## Slide 4: Pemeliharaan pencegahan menurut Joyce M. Bank :
Pemeliharaan pencegahan memerlukan kondisi penyimpanan yang aman di dalam gedung dan penanganan bahan pustaka, serta meliputi ketentuan ruang penyimpanan yang memadai dan tempat penyimpanan yang sesuai untuk bahan pustaka yang mudah rusak;
program pelatihan untuk staf perpustakaan di mana untuk memastikan bahwa bahan pustaka ditangani dengan cara yang akan meminimalkan kerusakan mekanik, penetapan dan pemberlakuan peraturan penggunaan untuk mencegah kerusakan terhadap koleksi selama konsultasi dan pameran;
meningkatkan kesadaran konservasi di antara rekan kerja, staf dan masyarakat umum;
pembentukan organisasi dan kerjasama dalam proyek pemeliharaan mikro film; mendukung dan mendorong penelitian konservasi; dan partisipasi dalam perencanaan penanganan bencana.

## Slide 5: Kegiatan Preservasi Arsip  ANRI
Pemeliharaan arsip dari berbagai faktor perusak, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal
Perawatan dan perbaikan arsip (restorasi arsip) yang mengalami kerusakan sebagai akibat pemeliharaan yang tidak baik, bencana, atau salah penggunaannya dll
Reproduksi arsip dalam rangka pelestarian informasi yang terkandung di dalam media arsip (alih media arsip)

## Slide 6: Tujuan dan Prinsip Preservasi Arsip
Tujuan :
  Melindungi fisik arsip agar tahan lama, menghindarkan kerusakan arsip sehingga kandungan informasi arsip dapat terjaga
Prinsip preservasi arsip (Mustari Irawan, 2011)
  Dilaksanakan dengan mempertahankan autentisitas dan reliabilitas arsip
  Dilaksanakan sejak arsip dinyatakan sebagai arsip permanen
  Penyimpanan arsip memerhatikan jenis media rekamnya
  Penyimpanan arsip dilaksanakan pada ruang simpan yang memenuhi syarat dengan suhu dan kelembaban udara yang stabil
  Perawatan arsip dilaksanakan dengan ketelitian yang tinggi

## Slide 7: Faktor-faktor Perusak Arsip
Faktor Internal
  Faktor perusak arsip yang berasal dari dalam (media perekam) arsip  keasaman, zat kimia (lignin, zat pemutih, alum-rosin sizing, tinta dll)
  Lignin  senyawa kimia yang terdapat dalam kayu
  Alum-rosin sizing  zat aluminium sulfat (alum) dan natrium rosin (rosin), yang reaksinya digunakan untuk mengurangi daya serap air
  Zat pemutih  untuk memucatkan warna serat, agar tidak meninggalkan residu klorin yang merupakan sumber asam
  Tinta  biasanya terbuat dari campuran asam tanat dan ferro sulfat (garam besi)

## Slide 8: Faktor 2  lanjutan
Faktor Eksternal
  Faktor perusak arsip yang berasal dari luar atau lingkungan sekitar arsip, yang dapat dikelompokkan dalam :
    Faktor Fisika  cahaya, debu, suhu dan kelembaban
    Faktor Kimia  polusi udara
    Faktor Biota  fungi, serangga, binatang pengerat
    Faktor Bencana/ musibah  Kebakaran, gempa bumi, banjir, tsunami, perang, pencurian

## Slide 9: Mary Lynn Ritzenthaler
Lingkungan Fisik yang ideal untuk material arsip meliputi kelembaban relatif dan temperatur yang terkontrol, udara bersih dengan sirkulasi yang baik, sumber penerangan yang terkontrol, dan bebas dari jamur, serangga, serta gangguan binatang pengerat. Pelaksanaan pemeliharaan gedung yang baik, ketentuan keamanan, dan ukuran untuk melindungi koleksi terhadap api dan air yang benar-benar merusak cakupan masalah lingkungan.

## Slide 10: Hal-hal utama untuk dipertimbangkan:
Bangunan harus kuat dalam segala hal.
Ruangan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan harus kuat dalam segala hal.
Ruang harus mudah untuk dijaga kebersihannya dan diperiksa secara menyeluruh.

## Slide 11
Sirkulasi udara yang bebas barangkali adalah faktor tunggal yang paling penting di dalam syarat yang berkenaan dengan iklim untuk penyimpanan arsip yang aman.
Setiap usaha harus dibuat untuk memastikan suatu iklim yang tetap, di mana perubahan secara perlahan-lahan dapat diatur, ke seluruh ruangan.
Ruangan lebih baik dingin daripada hangat.

## Slide 12: Temperatur & Kelembaban Relatif

## Slide 13: Pengontrolan temperatur dan kelembaban relatif di perpustakaan
Bahan pustaka yangterbuat dari kertas akan mempertahankan kekuatannya pada temperatur yang dan kelembaban relatif yang lebih rendah.
Kelembaban relatif dan temperatur rendah juga menghambat pertumbuhan hama biologi.
Fluktuasi di dalam temperatur dan kelembaban relatif, terutama fluktuasi yang cepat, adalah penyebab kerusakan yang lain.
Pengontrolan temperatur dan kelembaban relatif adalah suatu bagian penting dari pemeliharaan pencegahan.

## Slide 14: Prinsip IFLA tentang Pemeliharaan dan Konservasi Material Perpustakaan
Suatu kondisi penyimpanan yang baik berkisar antara temperatur 16˚C sampai 21˚C dan dengan kelembaban relatif antara 40% dan 60%.

## Slide 15: Penyesuaian Temperatur Penyimpanan dengan Bahan Pustaka
Terdapat suatu kemungkinan untuk menyimpan suatu jenis bahan pustaka dengan temperatur yang lebih rendah. Sebagai contoh dari hal ini adalah ruang penyimpanan master negatif mikrofilm di Perpustakaan Nasional Australia yaitu dengan temperatur pada ruang penyimpanan master negatif mikrofilm tersebut sekitar 8˚C ± 1˚C dan 30% kelembaban relatif ± 5%, dan penyesuaian iklim atau ruang pendingin pada 16˚C ± 1˚C dan 50% kelembaban relatif ± 5%.

## Slide 16: Tingkat Kelembaban Relatif yang Akan Merusak Kertas/Buku:
Tingkat kelembaban relatif yang lebih rendah daripada 35% biasanya dianggap terlalu merusak buku.
Tingkat kelembaban relatif di atas 70% terlalu beresiko karena akan meningkatkan pertumbuhan jamur pada buku.

## Slide 17: Fluktuasi Kelembaban
Fluktuasi dalam kelembaban mungkin mengarah kepada perubahan dimensional dalam beberapa material perpustakaan. Perubahan-perubahan ini dapat menyebabkan penekanan yang mungkin mengarah kepada kerusakan dan atau penyimpangan.
Sehingga sangat diperlukan monitoring temperature dan kelembabab relatif

## Slide 18: Faktor-faktor Penghambat Penerapan Tingkat Temperatur dan Kelembabab Relatif
Iklim lokal
Sumber keuangan
Kurangnya ketersediaan sumber teknis.

## Slide 19: Sistem Pendingin Udara Mekanis
Tingkat kelembaban dan temperatur yang stabil biasanya dijaga di perpustakaan / lembaga arsip dengan penggunaan sistem pendingin udara mekanis.
Sistem pendingin udara mekanis mempunyai kontrol terhadap kelembaban, pendingin dan filtrasi partikel.

## Slide 20: Prinsip IFLA untuk Pemeliharaan dan Konservasi Material Perpustakaan:
Tindakan yang lebih sederhana yang dapat digunakan dalam membatasi temperatur dan kelembaban diantaranya:
memastikan sirkulasi udara baik dengan penggunaan kipas angin dan jendela;
penggunaan alat untuk mengurangi kelembaban di mana untuk mengurangi kelembaban di area tumpukan buku yang terpengaruh;
penggunaan metoda penyekatan untuk mengurangi panas yang diperoleh dan penggunaan kerai untuk melindungi sinar matahari langsung;
memastikan bangunan benar-benar dijaga untuk menghindarkan kelembaban selama musim hujan.

## Slide 21: CAHAYA

## Slide 22: Efek Cahaya Terhadap Bahan Pustaka
Cahaya memberikan energi untuk mempercepat tingkat di mana reaksi kimia menyebabkan kerusakan material terjadi. Sinar ultra violet mempunyai efek yang paling merugikan.

## Slide 23: Pembatasan Tingkat Cahaya
Tingkat pencahayaan perlu untuk dijaga serendah mungkin pada semua area perpustakaan.
Area penyimpanan mungkin disesuaikan dengan perubahan waktu sehingga ketika tidak ada apapun di dalamnya area tersebut tidak mendapatkan cahaya.

## Slide 24: Tindakan yang Dapat Mengurangi Cahaya:
Mengganti lampu yang tidak berpijar dengan lampu lain dengan jumlah watt yang lebih rendah.
Sinar matahari langsung harus dihindari jika mungkin, dan dapat dikurangi dengan menggunakan kerai yang bersifat melindungi bagian dalam atau daun penutup jendela atau bahkan pohon di luar jendela.

## Slide 25
Kaca atap dapat ditutupi atau dicat warna putih.
Jendela dapat dirawat dengan film yang meniadakan sinar ultra violet (walaupun hal ini memerlukan penggantian yang teratur) atau dapat dicat dengan cat yang menyerap Ultra violet.
Tabung sinar berpijar harus disesuaikan dengan alat difusi dan filter untuk meniadakan sinar ultra violet.
Beberapa jenis lampu pijar mengurangi lebih sedikit sinar ultra violet daripada yang lain serta harus dipertimbangkan sebagai pengganti untuk lampu yang telah ada.

## Slide 26: Prinsip Pembatasan Tingkat Cahaya di Perpustakaan:
Menjaga agar bahan koleksi terkena sinar matahari.
Tingkat cahaya dijaga serendah mungkin.
Lamanya bahan pustaka terkena sinar dijaga sependek mungkin.
Pengurangan tingkat ultraviolet harus memberikan proteksi yang cukup dari kerusakan yang disebabkan oleh cahaya.

## Slide 27: Kualitas Udara

## Slide 28: Pengendalian Polutan
Polutan Gas
  Dikendalikan dengan cara membersihkan udara yang diambil ke dalam gedung perpustakaan, penyaring atau sistem penyerapan biasanya menjadi bagian dari sistem pendingin udara.
  Dalam area di mana polutan udara adalah berat , pengukuran pegendalian semacam hal tersebut di atas diperlukan untuk melindungi koleksi yang memuat material serta dimaksudkan untuk menahan selama mungkin.

## Slide 29
Polutan Padat
  Dapat dikurangi dengan menyaring udara yang masuk ke dalam bangunan sebagai bagian dari sistem pendingin udara.
  Dalam suatu sistem yang khas, udara mungkin melewati serangkaian filter serat yang membentang dari kasar ke halus.
  Serat elektrostatis tidak dianjurkan karena serat tersebut menghasilkan ozon, yaitu polutan itu sendiri.

## Slide 30: PENGELOLAAN HAMA

## Slide 31: Prosedur Pengendalian Hama
A Prosedur Perawatan Gedung.
Pembersihan tumbuhan yang menjalar dan merambat secara teratur, dan sampah tanaman dari bagian luar gedung akan membantu mengontrol kecoa.
Membersihkan tempat pembuangan membantu mengontrol adanya ngengat.

## Slide 32
Peninjauan secara teratur semua area bangunan harus dibuat untuk menempatkan dan menghancurkan sarang binatang pengerat serta untuk mendeteksi keberadaan kumbang.
Perlengkapan gedung dengan pintu dan kasa jendela dapat dilakukan untuk mengontrol hama serangga.
Karpet yang memberikan tempat bersembunyi untuk serangga seperti: gegat dapat dibersihkan.

## Slide 33
B. Prosedur Penggunaan Bahan Kimia
Penempatan gel silika di dalam area di mana ngengat berada.
Jebakan mekanik harus lebih banyak digunakan dengan umpan racun kimia, yang membiarkan tikus untuk mati di dinding, lantai dan langit-langit tetapi hal ini dapat memberikan makanan untuk hama serangga lainnya seperti: kumbang karpet.
Penggunaan pendingin ruangan

## Slide 34: Alternatif Lain untuk Mengendalikan Hama
Penelitian terbaru dalam penggunaan gas lembam, seperti: argon, karbon dioksida dan nitrogen mungkin menawarkan suatu harapan dan pilihan biaya rendah terhadap penggunaan pestisida racun kimia.
Pengendalian terhadap temperature dan kelembaban relative utk menghambat pertumbuhan jamur dan lumut

## Slide 35: Cara-cara yang Dapat Digunakan untuk Mengendalikan Hama:
Penggunaan kipas angin untuk menjaga udara terus bergerak dan untuk menurunkan kelembaban.
Menerapkan cat yang tahan air pada lantai dan dinding di area pembuangan.
Menggunakan alat pendingin ruang, yang sekarang telah mampu membunuh serangga dan larvanya

## Slide 36: PERAWATAN GEDUNG

## Slide 37: Tujuan Perawatan Gedung
Menjaga temperatur dan tingkat kelembaban sebagai metode pemeliharaan pencegahan yang paling efektif.
Menghalangi kerusakan material di dalam perpustakaan dengan mengurangi debu yang menyebabkan kerusakan mekanis dan kerusakan asam serta dengan mengurangi nutrisi yang tersedia untuk hama biologis.
Perangkat koleksi yang dijaga secara teratur dan bersih akan menyenangkan pengguna perpustakaan, yang mungkin sedikit kecewa dengan keteraturannya.

## Slide 38: Metode pembersihan yang cocok untuk koleksi perpustakaan mempunyai dua tujuan:
Untuk menghilangkan debu daripada mendistribusikan kembali
Untuk memonitor kondisi koleksi pada basis yang sedang berjalan.

## Slide 39: Aspek Monitoring Perawatan Gedung
Aspek monitoring dari suatu program perawatan gedung adalah benar-benar sama pentingnya dengan pembersihan itu sendiri.
Pemeriksaan koleksi secara teratur dan fasilitas penyimpanannya memenuhi observasi awal dari masalah, seperti: serangan hama biologis, kelembaban yang berlebihan atau kerusakan kimia.
Sebagai tambahan terhadap program pembersihan yang sedang berjalan, inspeksi dengan frekuensi yang sedikit (tetapi masih teratur, barangkali tahunan) harus dilakukan pada semua area dalam gedung

## Slide 40: PENANGANAN

## Slide 41: Penyimpanan Material dan Peralatan
Penyimpanan material dan peralatan yang tidak memadai menyebabkan kerusakan material perpustakaan, yaitu kerusakan mekanis dan kimia.
Semua peralatan yang digunakan untuk material perpustakaan dalam gedung harus sesuai dengan tugasnya.
Penyimpanan harus membiarkan penyimpanan dalam posisi yang benar: tegak lurus untuk kebanyakan tumpukan buku dan disc suara vinil, datar dan menopang semua permukaannya untuk volume ikatan yang besar, datar dan dilindungi dalam sebuah kotak untuk lembaran kertas yang tidak terikat, dan sebagainya.

## Slide 42
Peralatan harus memberikan perlindungan dari debu, penyimpangan dan salah penanganan.
Peralatan harus didisain dan dirancang dengan cara sedemikian rupa sehingga peralatan tersebut tidak merusak beberapa item dalam koleksi.
Semua material yang dibuat dari peralatan perpustakaan, dan semua material yang ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan harus dirancang dari substansi yang tidak membahayakan koleksi tersebut.

## Slide 43: Rak
Rak adalah peralatan yang paling jelas di area penyimpanan perpustakaan.
Rak harus dibuat secara kuat dan tidak mudah terbakar.
Rak harus cukup dalam untuk menopang secara penuh semua item yang ditempatkan di atasnya.
Tidak ada ujung yang tajam atau menonjol di mana item dapat tersangkut dan robek.
Bahan pembuatan yang ideal adalah metal, biasanya email bakar.

## Slide 44
Rak yang paling rendah harus dinaikkan dari lantai, setidak-tidaknya 10 cm sehingga kerusakan karena air di lantai, banjir atau pengepelan yang terlalu bersemangat dapat dihindarkan.
Lokasi dari rak adalah penting: tidak menghadap keluar dinding, sejajar dengan aliran udara untuk meningkatkan ventilasi udara yang bagus, dan dengan jalan (gang) dengan ukuran cukup untuk memudahkan gerakan dan penanganan item secara hati-hati.
Lokasi harus dijaga kebersihannya dan diperiksa secara teratur tanda-tanda arat, atau jika kayu lapuk atau dimakan serangga pemakan kayu.

## Slide 45: KEAMANAN

## Slide 46: Tujuan Keamanan
Keamanan di dalam perpustakaan adalah suatu aspek pemeliharaan pencegahan yang penting.
Keamanan berhubungan dengan pencegahan kerusakan dari air, api dan pencurian, dan juga memperhatikan bencana alam, seperti: angin topan atau gempa bumi, tergantung kepada fenomena manakah dapat diharapkan pada suatu daerah tertentu.

## Slide 47: KEBAKARAN
Kemungkinan kebakaran dapat dikurangi dengan melakukan perawatan yang melengkapi bangunan perpustakaan.
Pintu kebakaran dapat dipasang dan perawatan harus dilakukan untuk melihat bahwa kabel listrik, dan saluran penyedia listrik tidak melewati area penyimpanan, untuk mengurangi kemungkinan bahwa kebakaran akan menyebar melalui tempat itu dan ke koleksi.
Material dan peralatan harus tahan api dan ketika dipanaskan tidak mengeluarkan uap racun yang membahayakan kepada material perpustakaan atau para pembaca.

## Slide 48
Pemeriksaan dan perawatan gedung dan peralatan pencegahan dan deteksi kebakaran secara teratur adalah sangat penting.
Sumber-sumber yang berpotensi terbakar dapat didaftar dan diperiksa secara teratur; sumber ini meliputi: kabel pistrik, penghubung lampu dan energi listrik, fasilitas dapur serta tempat penyimpanan bahan kimai.
Peralatan pemadam kebakaran yang sesuai dan praktis harus ditandai dengan baik dan semua staf harus diberikan instruksi tentang dasar-dasar untuk menggunakannya.
Larangan untuk merokok di perpustakaan.

## Slide 49: Peralatan Pencegah Kebakaran
Memberlakukan sistem penyiram otomatis, khususnya peralatan yang tidak mempunyai tekanan air dalam pipa sampai alat tersebut diaktifkan oleh asap.
Sistem alarm dan deteksi kebakaran otomatis (pendeteksi panas dan asap) juga harus disesuaikan.
Perawatan sistem pencegahan, alaram dan deteksi secara teratur adalah sangat penting.

## Slide 50: AIR
Kerusakan akibat air yang masih bersifat merusak dan jika semua memungkinkan harus dihindari.
Teknik-teknik penyelamatan untuk material yang rusak akibat air telah diperbaiki lebih dari dua dekade terakhir di mana kebanyakan material dapat diselamatkan dan dikembalikan ke suatu kondisi yang dapat dipakai.

## Slide 51: Pencegahan Kerusakan Akibat Air
Perawatan gedung adalah suatu cara yang paling efektif yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan akibar air.
Sumber-sumber air, seperti: pipa, ditempat pemanas pusat atau sistem pendingin udara, seperti halnya pipa air di kamar mandi, dapur, laboratorium, atau fasilitas ruang kerja perlu untuk diperiksa dan dirawat secara teratur.
Saluran air dan pipa bawah tanah perlu dijaga kebersihannya, dan beberapa atap atau jendela yang rusak diperbaiki segera mungkin.

## Slide 52: Teknik Pengamanan Perpustakaan Menurut Marie Jackson, 1991.
Meninjau kembali hal-hal di bawah ini:
  Hal-hal yang berhubungan dengan koleksi
  Kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengguna.
  Kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan staf.
Menciptakan lingkungan yang tenang, efesien dan percaya diri.

## Slide 53: DESAIN BANGUNAN

## Slide 54: Prinsip Desain Gedung Menurut IFLA
“ Bangunan perpustakaan harus didisain sedemikian rupa, untuk memenuhi persyaratan konservasi.”

## Slide 55: Pengaruh Desain Bangunan terhadap Temperatur & Kelembaban
Disain bangunan dapat mempunyai dampak yang besar pada perawatan temperatur dan tingkat kelembaban yang konstan dan tepat.
Kontrol lingkungan yang pasif dapat dicapai dengan peralatan seperti: mengubur atau mengubur sebagian area penyimpanan dibawah tanah, atau dengan menggunakan material yang mempunyai ketahanan panas yang tinggi.

## Slide 56: Helmut dan Bansa Menyatakan bahwa:
Metode bangunan yang sederhana pada area subtropis dan tropis, seperti dinding bangunan Maltese yang terbuat dari kapur yang tebal, telah menyebabkan material perpustakaan dapat disimpan dalam suatu kondisi yang sempurna.

## Slide 57: Desain Gedung yang Mendukung Prinsip Preservasi dan Konservasi:
Pemasangan ruang loteng yang berventilasi untuk mengurangi panas melalui atap.
Memiliki sejumlah kecil jendela.
Pembersihan lantai tanpa membuat adanya keretakan guna mencegah adanya serangga.
Dinding harus tidak mempunyai rak yang dilekatkan di atasnya, karena hal ini dapat menciptakan kantung dari genangan air di mana jamur dan serangga dapat hidup

## Slide 58: Desain Bangunan yang Mendukung Keamanan
Mendisain bangunan untuk mengurangi jumlah pintu masuk dan keluar, baik itu pintu yang biasa maupun yang tidak biasa (jendela, saluran penyediaan, saluaran pembuangan).

## Slide 59: Desain Bangunan yang Mendukung Kesiagaan terhadap Bencana
Kebakaran
  Menghindarkan ruang yang terbuka lebar dan tangga di perpustakaan, baik bertindak sebagai lubang asap selama kebakaran.
  Memisahkan beberapa sistem pengembalian buku dari buku yang tersisa di perpustakaan,
  Mengurangi perkakas kantor atau mebel yang mudah terbakar.
Air
  Memastikan bahwa tempat pembuangan tidak berada di area di mana material perpustakaan akan disimpan.

## Slide 60: PERSYARATAN PENYIMPANAN MATERIAL KHUSUS

## Slide 61: Persyaratan Penyimpanan Material Khusus Menurut Standard British.
Rekomendasi untuk penyimpanan dan pameran dari dokumen arsip mencatat bahwa material lain selain kertas secara umum harus disimpan pada suhu 13-16˚C dan kelembaban relatif dari 50-60%, jika tingkat perbedaan tidak diberikan dalam bagian yang berhubungan dengan material yang khusus.

## Slide 62: PENGAENDALIAN LINGKUNGAN di IKLIM TROPIS & KERING

## Slide 63: Hambatan Kegiatan Preservasi Perpustakaan pada Perpustakaan yang Berada di Iklim Tropis dan Kering
Temperatur dan kelembaban relatif hampir pasti akan lebih tinggi, kelembaban relatif pada saat musim hujan akan menjadi sangat tinggi.
Fluktuasi dari temperatur antara malam dan siang mungkin besar.
Angin yang keras mungkin tiba-tiba naik, tiupan jumlah pasir yang besar ke perpustakaan.
Tingkat cahaya sekitar mungkin tinggi.

## Slide 64: Standard Temperatur & Kelembaban Relatif pada Perpustakaan Iklim Tropis & Kering
Standard yang dikembangkan untuk temperatur dan tingkat kelembaban relatif mungkin sulit untuk mencapai iklim kering dan tropis di mana tingkat seperti: 20˚C dan 45 % kelembaban relatif mungkin nampak terlalu dingin dan terlalu kering.

## Slide 65
Untuk mencapai temperatur 20˚C dan kelembaban relatif 45 % di perpustakaan di Iklim tropis dan kering, dicapai dengan menggunakan peralatan pendingin udara yang mahal dan modern di mana membutuhkan bahan bakar yang mahal untuk menjalankannya.
Setiap usaha harus dibuat untuk menghindari fluktuasi baik pada temperatur maupun kelembaban relatif.

## Slide 66: Pembatasan Intensitas Cahaya
Penggunaan kerai yang harus sesuai dengan iklim tropis dan kering.

## Slide 67: Pembatasan Polutan Atmosfir
Polutan atmosfir juga dapat dibatasi oleh beberapa metode yang sama seperti yang digunakan pada iklim sedang, sebagai contoh: menutup pintu dan jendela.

## Slide 68: Pencegahan terhadap Serangan Hama di Perpustakaan di Iklim Tropis
Dengan memberikan penekanan utama pada pelaksanaan perawatan gedung yang baik dan monitoring yang terus menerus.

## Slide 69: Perencanaan Penanggulangan Bencana Alam di Perpustakaan di Iklim Tropis dan Kering.
Perencanaan penanggulangan bencana alam perlu lebih ditingkatkan daripada perpustakaan yang berada di iklim sedang, karena bencana alam kemungkinan besar menjadi lebih ekstrim (siklon dan gempabumi) dan akibat-akibatnya lebih mengerikan.